# Text boxes

DISTRIBUČNÍ A PŘEDVÁDĚCÍ CENTRA

GEODIS BRNO s.r.o.,

615 00   Brno, Lazaretní 11a,

tel.: 538 702 040, fax: 538 702 061,

E-mail: geodis@geodis.cz, http://www.geodis.cz

GEODIS BRNO s.r.o., pracoviště PRAHA,

190 00   Praha 9, Beranových 65,

tel./fax: 283 923 015  - 17 ,

E-mail: obchod@geodispraha.cz

GEODIS SLOVAKIA s.r.o.,

SK - 974 01 Banská Bystrica, Medený Hámor 15,

tel.: +421 48 4318 316, fax: +421 48 4318  310,

E-mail: geodis@geodis.sk

Topcon představuje pokrokovou generaci přesných geodetických GPS+ přijímačů řady HiPer.

Vítejte ve světě aparatury HiPer +!

Tento revoluční přijímač je pokračováním úspěšné řady GPS+ přijímačů HiPer. Jak RTK referenční stanice, tak RTK aparatura rover  pracuje v případě systému HiPer Pro  zcela  bez kabelů. Využívá vestavěný GSM / GPRS modem a baterie, takže není potřeba žádné externí připojení. Nový interní modem aparatury HiPer+  poskytuje  pracovní  dosah do vzdálenosti   více   než   30  km!

V případě potřeby je možné připojit rovněž externí rádiomodem.

Aparatura HiPer+ nabízí kompletní RTK GPS+ řešení, které znamená konec komplikací souvisejících s kabely. Porovnejte HiPer+ s konkurencí a zjistíte, že i když se ostatní výrobci pokouší vyvinout bezkabelové aparatury rover, stále zůstává množství kabelů na straně jejich referenčních stanic!

Topcon zkonstruoval kompletně celý systém bez nutnosti použití kabelů. Referenční stanice nepotřebují žádné externí baterie, antény ani rádiomodemy propojené křehkými konektory. Topcon umístil všechny potřebné komponenty do odolného hliníkového pouzdra. Nehrozí proto již žádné lámání kabelů a rovněž již nepromarníte žádný čas z důvodu komplikovaného sestavování referenční stanice. Topcon navrhl aparaturu HiPer+ tak, aby co nejlépe vyhovovala každodennímu použití v terénu.

Aparatura HiPer od firmy Topcon obsahuje unikátní technologii GPS+, která umožňuje sledovat  satelity systémů

GPS     i     GLONASS.     Tato       duální

sledovací        technologie        znamená

oproti     samotné        GPS         nárůst

počtu    dostupných    satelitů   o  40%,

zvýšení    výkonu     a      spolehlivosti

aparatury    a     možnost     provádět

přesná       měření     i       ve   velmi

nepříznivých    podmínkách,     kde

samostatná GPS nestačí.

Topcon je hrdý na skutečnost, že se nachází na špici vývoje přesných geodetických systémů pro určování polohy a že svým zákazníkům  může  poskytnout  nejpokrokovější  technologii, která je dnes ve světě dostupná.stav

# Parametry sledování

Sledovací kanály

# Sledované signály

Sledovací kanály (standard)

Sledovací kanály (volitelné)

Výkonové parametry

Statická, rychlá statická met.

RTK

# Napájení

Baterie

Externí napájení

Spotřeba

# Parametry GPS+ antény

GPS / GLONASS anténa

Základ antény

Rádiová anténa

Modem

Typ modemu

Rádiomodem

# Bezdrátová komunikace

Komunikace

# I/O

Komunikační porty

Další I/O signály

Indikátor stavu

Řídící a zobraz. jednotka

# Paměť a registrace

Vnitřní paměť

Záznam surových dat

Typ dat

Datový výstup

Real time datové výstupy

ASCII Output

Other Outputs

Output Rate

Provozní podmínky

Obal

Pracovní teplota

Rozměry

Hmotnost

- Parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění. Specifikace výkonu předpokládá minimálně 6 GPS, nebo 7 GPS/GLONASS satelitů v elevačním úhlu 15O a dodržení doporučeného postupu v příslušných manuálech od firmy TPS. V oblastech s výskytem intenzivních vnějších odrazů může být během období zvýšeného PDOP a při vysoké ionosférické aktivitě výkonnost systému snížena. Důrazně proto doporučujeme provádět kontroly měření a to zejména v oblastech s intenzivními vnějšími odrazy, nebo pod hustě olistěnými korunami stromů.

- Volba Cinderella aktivuje příjem GPS L2 a GLONASS signálů každé druhé úterý o GPS půlnoci na dobu 24 hodin.

40 kanálový integrovaný GNSS přijímač/ anténa s vestavěným  MINTER interface

40 L1 kanálů, (20 GPS L1+L2 ve dnech Cinderella2)

20 GPS L1+L2 (GD), 20 GPS L1+GLONASS (GG)

L1/L2 C/A a P kód a nosná

H: 3 mm + 0,5 ppm

V: 5 mm + 0.5 ppm

H: 10 mm + 1 ppm

V: 15 mm + 1 ppm

Interní lithionové baterie na 14 hod. provozu (10 hod. TX )

6 až 28 voltů stejnosměrných

Méně než 4.2 Watt

Integrovaná

Anténa na rovné desce

UHF anténa umístěná na střed

Interní GSM / GPRS

Externí (volitelný)

BluetoothTM verze 1.1 comp.

2x sériový (RS232)

1pps, Event Marker

4x3 barevné-LED, dvě funkční klávesy (MINTER)

Externí polní kontrolér

Až 96 MB

Až  20 krát za sekundu (20Hz)

Kód a nosná L1 a L2, GPS a GLONASS

RTCM SC104 verze 2.1, 2.2, 2.3, CMR, CMR+

NMEA 0183 verze 3.0

TPS formát

Až  20 krát za sekundu (20 Hz)

Lisovaný hliník – robustní a vodotěsný

-30oC až +55oC

159 ( 172 ( 88 mm

1.65 kg

Technické parametry aparatury HiPer +

Modulární GPS+ přijímač pro referenční stanici

Kompaktní, bezkabelový, geodetický GPS/GLONASS přijímač

s vestavěnou anténou, baterií a GSM//GPRS modemem